## Slide 1
展锐Modem NV修改以及注释添加
部门：软件二部
作者：徐佳鑫
日期：2024/05/14

## Slide 2
01
Modem NV修改
02
Modem NV注释添加
03
修改NV的注意事项

## Slide 3: Modem NV修改
1、Modem文件夹布局
展锐的Modem文件夹布局主要分为两种
（1）为支持4G的项目，主要有9863A和T606
（2）仅支持3G的项目，主要为7731E

## Slide 4: Modem NV修改
2、NV工具修改
根据Modem文件夹布局分成的两种，即根据平台不同工具也分为NVEditor和NVTool。
NVEditor打开的文件为*.prj的工程文件，NVTool需要打开的为RDNV/rd_nvitem.xprj
以NVTool打开后的界面为例

## Slide 5: Modem NV修改
2、NV工具修改
根据软件需求按照工具中的路径进行修改相关配置，例如IMEI SVN
如果路径不清楚的可直接Ctrl + F直接搜索即可

## Slide 6: Modem NV修改
2、NV工具修改
常见的Operator NV修改
同样的根据软件需求进行修改具体运营商的NV配置

## Slide 7: Modem NV修改
2、NV工具修改
修改完NV后，在Operator NV中点击Save保存并在主界面点击Save Project进行保存工程

## Slide 8
01
Modem NV修改
02
Modem NV注释添加
03
修改NV的注意事项

## Slide 9: Modem NV注释添加
1、NV修改注释的添加
由于展锐的Operator NV修改需要运营商文档以及验证pass的log才会合入正式版本，且会有测试周期，针对客制化的内容我们一般都是自行进行维护，此时需要添加注释，防止后续更新Modem版本时被覆盖。
（1）第一次修改某个Operator NV且内容较少
可以看到其修改内容如上，此时我们使用文本工具打开此nv文件，在修改内容附近添加注释即可。

## Slide 10: Modem NV注释添加
1、NV修改注释的添加
（2）第一次修改某个Operator NV且内容较多，涉及到多行
按照目前的要求来，需要将修改的NV Item放在一起，并添加注释
注：内容均用于演示

## Slide 11: Modem NV注释添加
1、NV修改注释的添加
（3）某个Operator NV多次修改，且已有注释

## Slide 12: Modem NV注释添加
1、NV修改注释的添加
（3）某个Operator NV多次修改，且已有注释
由于运营商NV保存时，会同步保存delta nv 和NV工程，保存delta nv时，工具会做去重处理，同时结合default.nv的顺序进行保存。
所以之前修改的顺序以及注释都会被移除（展锐新工具可以支持不删除注释，但顺序依然会被调整，不建议使用）
将原有修改的注释还原并调整好顺序，再添加自己修改内容注释即可，可参考上图
提交时其他文件也会被修改，只需提交自己修改的NV文件以及保存生成的bin文件即可。
若合入了Modem bin文件自动生成脚本，可只提交自己修改的文件，如下方只提交SA_STC.nv文件
可参考以下提交内容

## Slide 13: Modem NV注释添加
1、NV修改注释的添加
总结说明：
1、首先使用NVTool或者NVEditor工具打开并修改相关配置项，进行保存
2、使用git命令查看修改是否符合预期
3、若没有注释被清除或者顺序被调整的情况，则直接用文本工具打开，在修改的配置上下添加注释；
若有之前的配置项被清除或者顺序调整，则用文本工具打开后，先还原修改，再在修改的配置上下添加注释。
4、提交时提交自己修改的文件以及保存的bin文件即可（若合入了Modem bin文件自动生成脚本，可只提交自己修改的文件）
必要性：
1、使用工具修改可以保证NVItem配置修改的正确性
2、添加注释可以防止内部修改在Modem版本更新时被覆盖

## Slide 14
01
Modem NV修改
02
Modem NV注释添加
03
修改NV的注意事项

## Slide 15: 修改NV的注意事项
1、使用工具打开NV工程并修改后，查看git status有许多没有修改的内容
运营商NV保存时，会同步保存delta nv 和NV工程，保存delta nv时，工具会做去重处理，同时结合default.nv的顺序进行保存。即工具端在保存时会自动更新内容，建议在第一次打开工程修改后按照工具的顺序进行提交，后续除客制化内容外不会有多余的内容变更。
2、如何防止直接使用文本工具打开nv文件进行配置
在直接使用文本工具打开NV文件进行配置后，有可能复制错误或配置项错误，导致NV保存无法打开或保存，在使用文本编辑后，可单独保存bin文件确认配置是否存在问题。直接使用工具修改保存避免此问题，需避免注释添加错误。
如有配置错误的情况，在打开Operator NV时就会出现报错提示，根据报错自行排查。